8 800 555 77 18 (бесплатные звонки со всей России)

ООО «Клишемастер» 115191, Россия, г. Москва, Серпуховский вал, д. 7, стр. 2, оф. 308,  м. Тульская, тел.: +7 (495) 5071687, +7 (495) 5183430,  e-mail: clichemaster@mail.ru,  clichemaster@clichemaster.ru,     www.clichemaster.ru

191167, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.23, оф.311, ст.м. пл. Александра Невского, Тел./факс: +7 (812) 715-78-41, +7 (812) 973-09-22,  e-mail: clichemasterspb@mail.ru, clichemasterspb@clichemasterspb.ru,                 www.clichemaster.ru

### ТС- 800

Пресс Tae Chang Machinery Co. предназначен для работы со средними тиражами  и оптимально подходит для рекламных агентств, минитипографий, частных производителей и небольших промышленных предприятий.

На нем можно выполнять следующие виды работ: любые виды простого, конгревного, блинтового тиснения  на любых материалах: бумага, бумвинил, пластмассы, кожа и любых других, кроме стекла и железа. Максимальная площадь тиснения – 110 х 170 мм. Помимо визиток, этикеток, открыток, ежедневников позволяет тиснить адресные книги, папки, буклеты, которые могут быть до А-3 формата, т.к. пресс имеет удобный предметный поворотный стол 310х380 мм. На ТС-800Т, используя гибкие высечные и биговочные ножи, можно легко осуществлять надсечку и высечку запечатанных различными способами изделий и упаковок.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССА ТС - 800Т |
| --- |
| Площадь захвата нагревательного элемента | 110x170 мм |
| Площадь листа (мм) | 310 Х 380 |
| Давление (кг) | 2000 |
| Температура (С) | 300 |
| Мощность (Вт) | 400 Х 2 |
| Высота изделия (мм) | 110 |
| Производительность | 5000 |
| оттисков/смену |  |
| Площадь стола (мм) | 310 Х 380 |
| Протяжка фольги | Автоматическая От 0 – 140 мм |
| Тип привода | Ручной |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Размеры станка (мм) | 600 Х 500 Х 900 |
| Вес (кг) | 95 |
| Срок поставки | От 2 дней |
| Условия поставки | По договоренности |

Пресс ТС-800Т, несмотря на ручной привод, позволяет работать с многотиражными заказами по горячему тиснению. Максимальное усилие пресса – 2000 кг, поэтому, кроме обычной припрессовки фольги на прессе ТС-800Т можно выполнять конгревное и блинтовое тиснение. Это необходимо, когда вы работаете с ежедневниками, папками, открытками и т.п. Эта характеристика отличает пресс ТС-800Т от прессов других фирм. А благодаря чугунной особо прочной конструкции пресс ТС-800Т подходит для интенсивной длительной эксплуатации.