8 800 555 77 18 (бесплатные звонки со всей России)

ООО «Клишемастер» 115191, Россия, г. Москва, Серпуховский вал, д. 7, стр. 2, оф. 308м. Тульская,  тел.: +7 (495) 5071687, +7 (495) 5183430,  e-mail: clichemaster@mail.ru,  clichemaster@clichemaster.ru,     www.clichemaster.ru

191167, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.23, оф.311, ст.м. пл. Александра Невского, Тел./факс: +7 (812) 715-78-41, +7 (812) 973-09-22,  e-mail: clichemasterspb@mail.ru, clichemasterspb@clichemasterspb.ru,                 www.clichemaster.ru

# Heidelberg KSBA              					SM SYSTEMS

| Оригинальный плоскопечатный цилиндр фирмы HEIDELBERG, переделанный под тиснение с 1 лентопротяжной системой | Горячее тиснение Конгрев Высечка |
| --- | --- |

Основные параметры:

| Максимальный размер бумаги: | 46х57 см |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер бумаги: | 14х18 см |  |
| Максимальный размер тиснения: | 43х53 см |  |
| Вес бумаги: | 80-350 г |  |
| Скорость машины: | 800-3500 оттиск/час |  |
| Габариты машины: | 2,50х1,50х1,80 метр |  |
| Вес машины: | 3200 кг |  |
| Потребляемая мощность: | 4 кВт |  |
| Комплектация: | 2 рамы, 1 стол на приемке, 1 стол на подаче, 1 масляный поддон, сервисные принадлежности |  |

Спецификация:

| Нагревательная плита: | литая стальная плита толщиной 17 мм |
| --- | --- |
|  | 4 нагревательных зоны по 2000 Вт (240 В / 8 кВт) |
|  | просверленные диаметром М6 отверстия на каждые 10 мм |
|  | фиксатор для клише |

| Регулировка температуры: | 4 микропроцессора, регулирующих температуру от 0 до 200°С |
| --- | --- |
|  | цифровое считывание температуры и задача температуры |
|  | 4 регулятора без механического контакта, 25 А |
|  | 16 плоских нагревательных элементов по 500 Вт каждый |

| Включение-выключение нагревательных элементов: | ручной тумблер «включить-выключить» |
| --- | --- |
|  | переключатель задачи цикла, рассчитанный на недельный и дневной цикл |

| Система протяжки фольги: | 1 программируемое устройство подачи фольги |
| --- | --- |
|  | 1 автоматическое устройство для приема фольги |

| Размер рулона фольги: | максимальный диаметр 75 мм (длина рулона фольги 183 м ) |
| --- | --- |
|  | максимальная ширина рулона 530 мм |
|  | возможность дооборудовать устройством, рассчитанным на диаметр рулона 86 мм (соответствует длине рулона 305 метров) |
| Управление скоростью: | 1 регулятор скорости для бесступенчатой регулировки от 0 до максимума |
| Принадлежности: | 1 регулятор WEST, 3 нагревательных элемента, 1 регулирующее реле, 1 термопара, 30 больших держателей клише, 20 малых держателей клише, 50 винтов М6, предохранитель, сервисные принадлежности |
| Модификации: | с 1 или 2-мя лентопротяжными системами |