8 800 555 77 18 (бесплатные звонки со всей России)

ООО «Клишемастер» 115191, Россия, г. Москва, Серпуховский вал, д. 7, стр. 2, оф. 308м. Тульская,  тел.: +7 (495) 5071687, +7 (495) 5183430,  e-mail: clichemaster@mail.ru,  clichemaster@clichemaster.ru,     www.clichemaster.ru

191167, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.23, оф.311, ст.м. пл. Александра Невского, Тел./факс: +7 (812) 715-78-41, +7 (812) 973-09-22,  e-mail: clichemasterspb@mail.ru, clichemasterspb@clichemasterspb.ru,                 www.clichemaster.ru

# Heidelberg T                   						SM SYSTEMS

| Оригинальный тигельный пресс фирмы HEIDELBERG, переделанный под тиснение с вертикальной лентопротяжной системой | Горячее тиснение Конгрев Высечка |
| --- | --- |

Основные параметры:

| Максимальный размер бумаги: | 26х38 см |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер бумаги: | 8,5х12 см |  |
| Максимальный размер тиснения: | 24х32 см |  |
| Вес бумаги: | 80-350 г |  |
| Скорость машины: | 800-3500 оттиск/час |  |
| Габариты машины: | 2,00х1,30х1,90 метр |  |
| Вес машины: | 1500 кг |  |
| Потребляемая мощность: | 1,25 кВт |  |
| Комплектация: | 1 рама, 1 масляный поддон, сервисные принадлежности |  |

Спецификация:

| Нагревательная плита: | литая стальная плита толщиной 17 мм |
| --- | --- |
|  | 2 нагревательных зоны по 1750 Вт (240 В / 3,5 кВт) |
|  | просверленные диаметром М6 отверстия на каждые 10 мм (450 отверстий) |
|  | фиксатор для клише |

| Регулировка температуры: | 2 микропроцессора, регулирующих температуру от 0 до 200°С |
| --- | --- |
|  | цифровое считывание и задача температуры |
|  | 2 регулятора без механического контакта, 25 А |
|  | 7 плоских нагревательных элементов по 500 Вт каждый |

| Включение-выключение нагревательных элементов: | ручной тумблер «включить-выключить» |
| --- | --- |
|  | переключатель задачи цикла, рассчитанный на недельный и дневной цикл |

| Система протяжки фольги: | 1 вертикальное программируемое устройство подачи фольги |
| --- | --- |
|  | 1 вертикальное автоматическое устройство для приема фольги |

| Размер рулона фольги: | максимальный диаметр 50 мм (длина рулона фольги 61 м ) |
| --- | --- |
|  | вертикальная протяжка - максимальная ширина рулона 325 мм |
| Управление скоростью: | не предусмотрено |
| Принадлежности: | 1 нагревательный элемент, 1 регулирующее реле, 1 термопара, 20 больших держателей клише, 10 малых держателей клише, 30 винтов М6, предохранитель, сервисные принадлежности |
| Модификации: | с 1 или 2-мя вертикальными лентопротяжными системами |