www.clichemaster.ru

# STOMA ÄTZAUTOMAT 90L

модель 90 литров

ДЛЯ БЕССТУПЕНЧАТОГО ТРАВЛЕНИЯ

МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ПЛАСТИН

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| макс. формат пластин | 50 х 65 см |  |
| объем ванны | 90 литров |  |
| рабочее пространство для станка | 1,30 м х 1,70 м |  |
| рабочее пространство для пульта | 0,60 м х 0,60 м |  |
| Электрическое подключение, вкл. охлаждающий агрегат | 230/ 410 В, 50 Гц, 4,8КВт |  |
| Вес, нетто | 410 кг |  |

ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА

- ванна, декель, а также все соприкасающиеся с кислотой (FeCl3) части станка сделаны из кислотостойкого пластика (ПВХ, тефлон, ППХ, титан).

- корпус станка, в который вмонтированы такие агрегаты, как приводной мотор, радиатор, циркуляционный насос, а также электрический привод, обработаны специальным двухкомпонентным структурным лаком, устойчивым против кислоты FeCl3.

- в декель станка вмонтирована система переменного вращения, изготовленная из титана или тефлона. Абсолютная герметичность осуществляется посредством двойных шайб. Держатель пластин вращается автоматически только во время травления.

  - система автоматического поднятия декеля комплектуется боковыми направляющими. Управление декелем осуществляется посредством интегрированного включателя.

- главный привод осуществляется от бесступенчатого мотора постоянного тока (варьирующаяся настройка) от 0 до 1000 оборотов в минуту.  Титановые приводные валы защищены от любого влияния кислоты за счет капсульной системы. Валы лопаточного типа, а также лопатки изготовлены из титана. Уплотнение валов лопаточного типа происходит за счет специальных шайб и двойных стен. Для стабилизации вся нижняя сторона травильной ванны обтянута полиэфирным материалом. Высокопроизводительная помпа  обеспечивает быструю гомогенизацию ванны и предотвращает осаждение металлосодержащих остатков травления на дне травящей ванны В левой части ванны имеется дополнительный сливной кран. Для слива отработанной травящей ванны служит сливной кран размером 1 дюйм, который находиться с левой стороны станка. За счет предохранительного выключателя при открытии крышки станок автоматически отключается.

- высокопроизводительная вентиляционная установка обеспечивает быстрое удаление кислотных паров. Эта вытяжка может включаться по выбору во время или после окончания процесса травления автоматически. Рекомендуется не отключать вентиляцию во время всего процесса травления из соображений безопасности здоровья.

- нагрев, управление которым осуществляется посредством контактного дистанционного термометра, происходит за счет титановых нагревательных трубок.

- охлаждение происходит с помощью агрегата «LINDE» c титановыми трубками, которые проложены в травильной ванне в змеевидной форме и обеспечивающие оптимальное охлаждение.

- панель управления эстетично инсталлирована в отдельный пульт и защищена от воздействия кислоты. Панель управления имеет следующие элементы:

1. главный включатель

2. автоматический регулятор температуры

3. таймер

4. датчик числа оборотов- до 900 оборотов в минуту

5. включатель/ выключатель отдельно для каждого агрегата

6. потенциометр для главного привода

7. потенциометр для устройства вращения

8. регулятор	для устройства вращения

9. контрольный датчик

  - датчик числа оборотов, включающий шкалу, автоматический регулятор температуры с контактным дистанционным термометром 10 – 40 градусов для автоматического регулирования температуры, таймер с возможностью настройки времени травления от 3 до 135 минут с опцией автоматического выключения станка по истечению времени травления, кнопка управления, регулятор	для устройства вращения, а также потенциометр и главный включатель расположены на панели управления доступно и эргономично. Станок оснащен электронным тиристорным управлением.

  - при наличии системы автоматического открывания декеля ее кнопки также расположены на панели управления.

- электрические провода расположены в кислотостойком шланге и защищены от влажности и кислотных испарений.

- станки для травления меди комплектуются отдельным пультом, на котором расположена панель управления, т.к. кислота агрессивно действует на материал, из которого изготовлены элементы управления.

- станок может быть оснащен планетарным ротационным приводом. Общее электрическое напряжение зависит от запроса и детально расписывается в инвойсе.

МОНТАЖ: станок поступает в комплекте и готов к подключению

ЦЕНА: наши цены указаны в ЕВРО на условиях DDP Москва. Упаковка и страховка включены. Оплата производится в рублях по курсу Банка России + 3%. В случае изменения валютных курсов счет выставляется с учетом происшедших изменений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

охлаждающий агрегат "YORK" и термостат вместо водного проточного охлаждения, дополнительная опция

устройство регулировки вращения, дополнительная опция

исправление напряжения после поступления заказа, дополнительная опция

автоматика для поднятия декеля, дополнительная опция

оснащение станка титановыми частями (декель, ванна, болты, шурупы), дополнительная опция

ОБУЧЕНИЕ: производится в течение 3 дней одним специалистом. Стоимость обучения оговаривается отдельно. Дополнительно оплачивается проезд до места обучения, питание, проживание и накладные расходы.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

По договоренности

СРОК ПОСТАВКИ:  8- 12 недель