www.clichemaster.ru

# STOMA ÄTZAUTOMAT 35L

модель 35 литров

ДЛЯ БЕССТУПЕНЧАТОГО ТРАВЛЕНИЯ

МАГНИЕВЫХ И ЦИНКОВЫХ ПЛАСТИН

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| макс. формат пластин | 30 х 40 см |  |
| объем ванны | 35 литров |  |
| рабочее пространство для станка | 1,25 м х 1, 25 м |  |
| ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА |  |  |
| Станок сделан из кислотостойкой нержавеющей стали. Панель управления также сделана из нержавеющей стали и встроена удобно и эстетично в корпус машины. Она защищена от попадания кислоты и в тоже время доступна для обслуживания. |  |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ имеет следующие элементы: 1. главный включатель с 2-мя положениями 1 шт. 2. автоматический регулятор температуры 1 шт. 3. таймер 1 шт. 4. датчик числа оборотов- 1000 об./мин 1 шт. 5. потенциометр (для измерения скорости вращения лопаток) 1 шт. 6. потенциометр (для измерения скорости вращения тарелки с пласт.) 1 шт. 7. корректор 1 шт. 8. контрольная лампа нагрев- охлаждение 2 шт. 9. контрольная лампа работы станка, станции для кислоты 1 шт. 10. счетчик жидкости с клавиатурой 1 шт. 11. контрольный датчик 2 шт. |  |

Станок оснащен цифровым устройством импульсного преобразования с постоянным напряжением для управления числом оборотов от мотора переменного тока. Эта единица управления может заменяться штекерным соединением. Электрические провода расположены в кислотостойком шланге и защищены от влажности и кислотных испарений.

Держатель пластин приводится в движение за счет электромотора постоянного тока. Данный держатель пластин вращается только во время травления. Основной привод осуществляется от трехфазного мотора переменного тока. Четыре лопатки, сделанные из стали марки V4A, приводятся в движение очень точным зубчатым ремнем. Циркуляционный насос обеспечивает быструю гомогенизацию ванны.

Температура воды в системе охлаждения (змеевидные шланги) регулируется магнитным клапаном. Размер шлангов для подключения к системе охлаждения: R 3 / 4 дюйма.

Для быстрого слива отработанной травящей ванны служит сливной кран размером 1 дюйм. В качестве дополнительной опции предлагается второй сливной кран для частичного слива отработанной ванны (сливается 1 / 3 отработанной ванны).

За счет предохранительного включателя при открытии крышки станок автоматически отключается. Стандартная комплектация станка включает в себя устройство автоматической регулировки уровня ванны. Данное устройство обеспечивает постоянный уровень погружения лопаток, не смотря на добавление кислоты после травления.

Нагрев станка происходит  за счет нагревательных трубок из стали марки V4A. Все шурупы и шайбы сделаны из кислотостойкой стали.

Станок может быть дополнительно укомплектован автоматической станцией для кислоты. Объем бака составляет 70- 80 литров, и он встраивается в нижнюю часть станка. Станция оснащена предохранительным устройством переполнения (вентиляции) и сливным краном. Датчик уровня кислоты в баке: бак пустой/ бак полный, устанавливается на пульте управления. Розетка для электрического насоса устанавливается на корпусе станка. Дозировочный насос идет в комплекте. Станция имеет электронный дозатор в комплекте с дозирующими датчиками, область измерения от 0,1 до 999 литров.

Общее электрическое напряжение зависит от запроса и детально расписывается в инвойсе.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:  220 В или 380 В (трехфазный переменный ток); 50 Гц.

МОНТАЖ: станок поступает в комплекте и готов к подключению

ЦЕНА: наши цены указаны в ЕВРО на условиях DDP Москва. Упаковка и страховка включены. Оплата производится в рублях по курсу Банка России + 3%. В случае изменения валютных курсов счет выставляется с учетом происшедших изменений.

ОБУЧЕНИЕ: производится в течение 3 дней одним специалистом. Стоимость обучения составляет ЕВРО 850 / день. Дополнительно оплачивается проезд до места обучения, питание, проживание и накладные расходы.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

предоплата при размещении заказа			40%

оплата перед отгрузкой 					60%

СРОК ПОСТАВКИ:  12 недель