www.clichemaster.ru

Автоматическое устройство дозирования

для высокоточного и безопасного добавления кислоты и воды,

а также для начальной подготовки травильной ванны

Данное оборудование было сконструировано для станков Ультраматик,

но может использоваться и с травильными станками других производителей.

Дозирующее устройство имеет следующие преимущества:

Быстрое и точное приготовление нового травильного раствора

- Автоматическое точное дозирование воды.

- Автоматическое точное дозирование кислоты.

Поддерживание правильного состава ванны в процессе травления:

- Уровень ванны всегда точный, при добавлении кислоты часть старого раствора автоматически замещается, и перемещается обратно в дозирующее устройство, где обновляется до полного своего истощения.

- Точное дозирование кислоты происходит без контакта оператора

с кислотой, с точностью до миллиметра посредством таучскрина .

- Срок работы раствора увеличивается в разы.

- Имеется автозапуск регенерационного насоса после окончания травления.

Автоматический слив отработанного раствора:

- Насос данного устройства быстро и безопасно удалит отработанный раствор из травильного станка, а также промоет травильную ванну перед заливом нового раствора.

Электрическое подключение:  400Vac, 3 фазы

50/60Hz;

3 Amp	UD1

Размеры:	700 x 600 x 1.350 мм  Вес:  80 кг

Дозирующее устройство для Ультраматик 40,90,150,200,300литров, а также для травильных станков других производителей.