8 800 555 77 18 (бесплатные звонки со всей России)

ООО «Клишемастер» 115091, Россия, г.Москва, Серпуховский вал, д. 7, стр. 2, оф. 308,  м. Тульская, тел.: +7 (495) 5071687, +7 (495) 5183430,  e-mail: clichemaster@mail.ru,  clichemaster@clichemaster.ru,     www.clichemaster.ru

191167, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.23, оф.311, ст.м. пл. Александра Невского, Тел./факс: +7 (812) 715-78-41, +7 (812) 973-09-22,  e-mail: clichemasterspb@mail.ru, clichemasterspb@clichemasterspb.ru,                 www.clichemaster.ru

Ленточная пила для резки пластин и обработке клише

Технические характеристики:

Размеры: длинна*ширина*высота 			665х795 х1.00 мм

Опорная поверхность                                               548х400мм

Рабочая высота без нижней части станины           510 мм

Рабочая высота с нижней частью станины            985 мм

Область поворота распилочного стола                   -2 – 45 град

Высота реза                                                               165 мм

Ширина прохода                                                      305 мм

Скорость реза                                                            370/800 м/мин

Длина пильной ленты                                              2.240 мм

Ширина пильной ленты                                          6-20мм

Напряжение                                                              230В

Номинальная потребляемая мощность                                0.9 kW

Отдаваемая мощность                                                            0,57 kW

Вес                                                                                           70,5 кг

Станок предназначен для распиловки магниевых и латунных пластин и обработки клише.  Высокая точность и стабильность для профессиональных применений. Две скорости распила для различных задач и материалов. Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания. Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания. Быстрозажимный рычаг и открывание дверцы без инструмента для простой замены пильного полотна. Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента. Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля натяжения. Регулируемая без инструмента прецизионная направляющая пильного полотна с роликами из стали HSS вверху и внизу для наилучших результатов. Параллельный упор со встроенной лупой. Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью. Удобное регулирование наклона чугунного распиловочного стола для  рецизионного распила с наклоном благодаря запатентованной направляющей с зубчатым венцом.

СРОК ПОСТАВКИ: со склада в Москве (по наличию).