www.clichemaster.ru

# STOMA ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАКОВИНА

# для магниевых и цинковых пластин

| технические характеристики: |  |  |
| --- | --- | --- |
| размер пластин: | 500 х 650 мм |  |
| рабочее место: | 2 м х 0,95 м |  |
| водоподвод: | диам. 1/2 дюйма |  |
| сток: | диам. 50 мм |  |

техническое описание:

данный прибор является неотъемлемым вспомогательным средством для подготовки цинковых и магниевых пластин к травлению.

Он состоит из двух частей. Верхняя часть  сделана из стали марки V4A и по кругу заварена. Она имеет кран для подвода свежей воды для двух раковин.

Входное отверстие для подключения водопроводной арматуры, а также слива расположено на левой задней стороне прибора.

Нижняя часть представляет собой деревянный шкаф с пластиковой обшивкой. Удобные раздвижные двери позволяют размещать необходимые для предварительной обработки пластин химические растворы.

Верхняя часть скрепляется с нижней частью посредством шурупов, что очень удобно для перемещения шкафа внутри здания.

Прибор поставляется готовым к подключению. Также возможно изготовление подготовительной раковины формата 800 х 800 мм.

| Опции: | ( Нет |
| --- | --- |
| Гарантия: | 2 года |
| Срок поставки: | 4-8 недель |
| Услуги монтажа и обучения: | Включено |