www.clichemaster.ru

# ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ МАГНИЕВЫХ И ЦИНКОВЫХ ПЛАСТИН

| технические данные: |  |
| --- | --- |
| размер пластин: | 800 х 800 мм |
| вместимость бака: техническое описание: | 27 литров |

Процессор для проявления пластин “STOMA” состоит из основной стальной рамы, в которую вмонтированы бак для воды и две проявочные ванны. Все три кюветы, внешняя обшивка и прочие части, соприкасающиеся с проявителем, сделаны из кислотостойкой хром-никелевой стали. Движения по горизонтали и вертикали производятся рукой с минимальным усилием, т.к. все подвижные части базируются на подшипниках.  Все направляющие сделаны из закаленной хромированной стали с латунными вставками.

В баке для воды имеются 12 форсунок, которые приводятся в действие через шариковый клапан на правой стороне станка. При подключении воды необходимо обращать внимание на то, что в патрубок вмонтирован фильтр, чтобы предотвращать засорение форсунок. Форсунки нужно чистить 1 раз в год. Смена  форсунок происходит за считанные минуты: подымается крышка и  отвинчивается форсуночная трубка. Чтобы предотвратить выпрыскивание воды во время процесса спрыска, на держатель пластин монтируется уплотнительная планка из нержавеющей стали. Держатель пластин имеет 3 клипсы, которые позволяют крепить пластины величиной  от 500 мм х 650 мм до 50 мм х 65 мм, хотя противовес рассчитан для самого большого формата.

Проявочная ванна расположена в задней части станка. Пластина надевается на держатель и опускается в наполненную проявочную ванну на время проявления. Обе проявочные ванны оборудованы крышками. После окончания проявки пластин их можно закрывать рукой.

В станок вмонтировано вентиляционное устройство, которое легко подсоединяется к имеющейся вытяжке. Если нет центральной вентиляции, то тогда можно допоставить за отдельную плату подходящий защищенный вентилятор.

Процессор для проявления пластин “STOMA”  имеет множество преимуществ. Этот прибор занимает мало места, на нем достигается максимальная проявочная мощность. Он гарантирует равномерное проявление отдельных пластин. Обслуживающий персонал не соприкасается с проявочными жидкостями. Процессор для проявления “STOMA” прошел испытания на фирме “Фройндорфер КГ Мюнхен” и получил высокую оценку за удобство и качество.

| Опции: | ( Дополнительная вытяжка |
| --- | --- |
| Гарантия: | 2 года |
| Срок поставки: | 8-10 недель |
| Услуги монтажа и обучения: | Включено |