www.clichemaster.ru

РЕЗАТЕЛЬНЫЙ СТАНОК 70ЕВ

для магниевых, цинковых, медных и латунных пластин и клише

Технические характеристики:

Диаметр пильного диска, мм 			225x30x2,6

Скорость вращения диска, об/мин 		2000 - 4200

Глубина пропила под углом 90°, мм 		0-70

Глубина пропила под углом 45°, мм 		0-48

Регулировка наклона, ° 				0-45

Длина реза х толщина материала , мм 	320x16

Размеры стола, мм 					690x500x375 (900)

Разъем пылеудаления ø, ° 			27/36

Масса (со складными ножками), кг 		34,5

Потребляемая мощность, Вт 			2200

Комплект поставки

3 противоскольных вкладыша, угловой упор, комплект шлангов для удаления пыли, толкатель, вспомогательный инструмент

Станок предназначен для распиловки магниевых (и др.) пластин и клише.  Позволяет производить срез кромки клише под углом и вытачивание боковых выемок. Имеет подвижную режущую головку снизу и подвижную боковину. В комплекте может поставляться автоматически включаемый пылесос для отвода стружки из рабочей зоны. Данный станок производит в виде отходов стружку, что предотвращает возгорание магния. Удобен в транспортировке (очень легкий) и занимает мало места (имеет складные ножки). Отработанный диск заменяется в течение нескольких минут.

Опции (не входят в стоимость):

- Стол опорный подвижный Basis

- Пылесос пылезащищенный

- Струбцины крепежные 2 шт.

- Диск резательный искрозащитный для магния

СРОК ПОСТАВКИ: со склада в Москве (по наличию).

ГАРАНТИЯ: 6 месяцев.