www.clichemaster.ru

Профессиональный трехкоординатный гравировальный

станок EGX-350

Гравировальный станок EGX-350, представитель нового поколения станков серии САММ-2. По сравнению с предыдущей моделью этой серии,  EGX-350 обладает более мощным и высокооборотистым шпинделем. Станок оснащен  регулятором глубины для гравировки по искривленным поверхностям, что значительно облегчает работу, когда заготовка не идеально ровная. Стыковка станка с компьютером через USB-порт упрощает его подключение и не требует никаких дополнительных настроек. Выносной пульт управления позволяет вам менять подачу и частоту вращения шпинделя в процессе обработки.

За счет установленной программной точности, составляющей 0,01 мм, возможно гравировать даже мельчайшие детали. EGX-350 позволяет в совершенстве выполнять гравировку с высокой степенью детализации, и применяется для гравировки штампов, клише, именных табличек, бирок, медальонов, 3D надписей, приборных панелей и т.д. Установленный мощный двигатель шпинделя позволяет обрабатывать как пластики, воски, дерево, акрил, так и такие цветные металлы, как алюминий, медь, латунь, магний и т.д.

- Доступная цена

- Повышенная мощность и обороты шпинделя по сравнению с предыдущей моделью

  - Мощность шпинделя 50Вт

  - Максимальная частота вращения 20’000 об/мин

- Поддерживает обработку широкого спектра материалов, включая воск, пластик, акрил, дерево, и такие цветные металлы как магний, алюминий, латунь, медь и т.д.

- Обладает широкими возможностями и идеален для различных применений, от рекламной и сувенирной отрасли, до полиграфии и ювелирного дела.

- Автоматическое определение поверхности при помощи регулятора глубины обеспечивает простоту работы и высокое качество обработки.

- Мощный программный пакет для гравировки Roland EngraveStudio поставляется в комплекте.

- USB порт для быстрого и легкого подключения.

Основные области применения гравировальной техники от фирмы ROLAND  /Япония/

приборо - и машиностроение Формы для литья, технические прокладки, штампы и прессформы, приборные доски, панели управления, маркировка, быстрое создание прототипов, проектирование и изготовление игрушек, пуговиц, прототипов сосудов для жидкостей.

радиоэлектроника Сверление отверстий, гравировка проводящих дорожек на радиоэлектронных платах.

полиграфия Штампы для блинтового, конгревного тиснения и тиснения фольгой, гравирование текстов Брайля.

производство рекламы Изготовление указателей, вывесок, объемных букв, фирменных именных табличек, бэйджей. Изготовление сувенирной продукции. Пресс-формы для изготовления шевронов, лейблов. Трафареты.

тароупаковочное производство Модели и формы для производства пластиковых упаковок, шаблоны, трафареты, лекала, клише для тиснения.

обувная промышленность Изготовление форм для литья, шаблонов, лекал.

ювелирное дело Изготовление восковых моделей, форм для металлического литья, часовые детали, медали, броши, инкрустации и т. д.

образование Обучение навыкам фрезерования, программированию, преобразованию двухмерных объектов в трехмерные.

мебельное и деревообрабатывающее производство Изготовление элементов мебели с декоративной резьбой, латунных табличек с указанием производителя, имени мастера (эксклюзивная мебель)

медицина Изготовление зубных коронок, зубных протезов

# Технические характеристики трехкоординатного станка  EGX-350

| Модель | EGX-350 |
| --- | --- |
| Размер стола | 305 мм x 230 мм |
| Перемещения по осям XYZ | 305 (X) мм x 230 (Y) мм x 40 (Z) мм |
| Мощность шпинделя | 50 Ватт |
| Частота вращения шпинделя | 5’000 – 20’000 об/мин |
| Скорость перемещения | По осям X, Y: от 0,1 до 60 мм/сек; По оси Z: от 0,1 до 30 мм/сек |
| Механическое разрешение | По осям XY: 0.0025 мм/шаг По оси Z: 0,00125 мм/шаг |
| Программное разрешение | 0.01 мм/шаг |
| Язык команд | RML-1 |
| Закрепление инструмента | Цанговое |
| Максимальная толщина заготовки | 40 мм |
| Подключение | USB или RS-232C |
| Энергопотребление | AC 220÷240 В / ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 122 Вт |
| Уровень шума | при перемещении (без резки): 60 дБ или менее, в режиме ожидания 40дБ или менее (в соответствии с ISO 7779) |
| Габаритные размеры | 616 (W) x 591 (D) x 393 (H) мм |
| Масса | 34 кг |
| Рабочая температура | 5÷40°С |
| Рабочая влажность | 35÷80% (без конденсата) |
| Цена в € с НДС | 6’500 |

| Аксессуары для EGX-350 |
| --- |
| Маркировка | Наименование |  |
| ZC-23 | Набор цанг 4шт:(3, 4, 5, 6 мм) |  |
| ZTT-35 | Стол с Т-образными пазами |  |
| ZС-23A | Вакуумный стол |  |

Программное обеспечение

EGX-350 поставляется в комплекте с мощным программным обеспечением для гравировки Roland EngraveStudio, созданным на базе широко распространенного профессионального пакета ArtCAM. EngraveStudio позволяет как создавать собственные сложные изображения, так и импортировать изображения из различных векторных программ, таких как Adobe Illustrator и CorelDraw. С EngraveStudio вы можете задавать различные типы инструментов, выбирать стратегии обработки, создавать текстуры и делать визуализацию обработки, а также оценить время гравировки до отправки задания на станок. Помимо EngraveStudio, EGX-350 комплектуется программами для трехмерной обработки, а также драйверами для работы напрямую из таких векторных программ как CorelDraw, AutoCAD и др.

EGX-350, как и все станки Roland обладает открытой архитектурой, что позволяет его использовать не только со штатным программным обеспечением, но и любым профессиональным CAM-пакетом.

Пусконадалка и обучение

|  | Всегда в продаже твердосплавный инструмент: конические граверы, сверла, концевые фрезы фирм HANITA, ISCAR. |
| --- | --- |